ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению форм для определения структуры газопотребления предприятия

  - Сведения о распределении заявленных объемов на календарный год отдельно  по объектам газопотребления (Приложение 1) заполняется исходя из следующих критериев:

- Основной единицей детализации информации является «объект газопотребления» в единой точке подключения (ст. 3) - это объект энергоснабжения (котельная, ТЭЦ или др.) или технологическое оборудование – группа устройств (оборудования), использующих газ в качестве топлива;

- Годовые объемы газопотребления (ст. 4) распределяются отдельно по объектам газопотребления;

- Перечень (ст.5) и проектная мощность (ст.7) газопотребляющих установок заполняются в соответствии с паспортными данными оборудования или данными режимных карт.

К форме прилагаются копии листов из паспорта газоиспользующего оборудования с указанием технических (расходных) характеристик или режимные карты оборудования.

  - Общие сведения о котельной (Приложение №2) заполняются потребителями, которые впервые заключают договор на поставку газа с ЗАО «Уралсевергаз», или действующими потребителями газа, у которых произошли изменения в структуре газопотребления (изменения в присоединенной нагрузке котельных, замена или ввод нового газопотребляющего оборудования, проведение пуско-наладочных работ, изменение потребности в тепловой энергии (газа) для технологических нужд и т.п.):

  - Указать наименование организации, содержащее указание на организационно-правовую форму, наименование и адрес теплоисточника, Ф.И.О. и контактный телефон должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство организации;

  - Тепловой баланс котельной:

- в графе «располагаемая мощность котельной» указывается суммарная мощность установленного котельного оборудования;

- в графе «фактическая мощность котельной» - суммарная мощность работоспособного оборудования;

- в графах «удельный расход топлива» и «КПД котельной» указываются средневзвешенные за год показатели (по данным режимных карт).

  - Структура потребления тепловой энергии:

- к объектам соцкультбыта относятся организации, имеющие социальное назначение (школы, детские сады, больницы и пр.);

- к категории «прочие организации» относятся хозрасчетные организации;

Организации, производящие тепловую энергию для собственных нужд, также указывают отпуск тепловой энергии в соответствующей строке (социально значимые – в строке «соц-культ-быт», иные организации – в строке «прочие организации»).

  - Действующее котельное оборудование, его характеристики и рабочее состояние:

- тип котла указывается в соответствии с паспортными данными котельного оборудования;

- в графе «производительность» указывается максимальная мощность оборудования (в Гкал/час – для водогрейных котлов и т/час – для паровых котлов) в соответствии с режимными картами, если их нет – по техническим характеристикам в паспорте оборудования;

- в графе «примечание» указывается режим работы оборудования (рабочее – оценочное кол-во часов работы в сутки, суток в году; резервное; периодическое – с указанием времени и периода работы).

  - Присоединенная нагрузка к котельной (оборотная сторона Приложения № 2). Для потребителей, предоставлявших ранее информацию по тепловым нагрузкам котельных, необходимо заполнить форму только в разрезе произошедших изменений: сведения предоставляются по каждому отапливаемому объекту отдельно с указанием назначения объекта, формы собственности, объемов отапливаемых помещений, численности человек, пользующихся горячей водой, года постройки зданий, этажности.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение производственных и иных помещений (собственное потребление предприятий), указывается в разделе «прочие потребители» отдельно от объемов тепла на технологические нужды.

Данные формы в электронном виде находятся на сайте ЗАО «Уралсевергаз»: http://www.usg.ru/ - в разделе «Реализация газа» в подразделе «Сведения по структуре газопотребления предприятия».

Информацию прошу направлять по адресу: 620141, Екатеринбург, Артинская 15. Телефон для справок/факс:

(343)372-88-48 (Тощакова Елена Александровна),  EA_Toshchakova@usg.rosneft.ru

(343)372-88-09 (Худякова Елизавета Александровна), EA_Khudyakova@usg.rosneft.ru